## Slide 1: РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Предмет РТС ФУ посвящен:
модулированию колебаний;
детектированию колебаний;
преобразованию частоты;
автоматической подстройке частоты;
стабилизации и регулированию в.ч. полей в резонаторах ускорителей

## Slide 2: Раздел: МОДУЛИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ
Основные определения
АМ-колебания
сеточная модуляция
анодная модуляция
балансный анодный модулятор
Угловая модуляция
частотные модуляторы
стабилизация частоты несущей
фазовая модуляция

## Slide 3: МОДУЛИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ основные определения
Колебательный процесс
Гармонические колебания
Простая модуляция: АМ, ЧМ, ФМ
Угловая модуляция
Модулированные колебания

## Slide 4: Амплитудно-модулированные колебания (1)
Случай неискаженной огибающей

## Slide 5: Амплитудно-модулированные колебания (2)
5
Спектр АМ-сигнала:
о – линия несущей;
о-, о+ – линии боковых полос
Notes: 5

## Slide 6: Амплитудно-модулированные колебания (3)
6
Спектр АМ-сигнала
в случае периодической и непериодической модулирующей функции
Notes: 6

## Slide 7: Сеточный модулятор
7
Максимальная глубина модуляции не превышает 50..70%
Notes: 7

## Slide 8: Анодный модулятор
8
Управление амплитудой импульсов - за счет проницаемости лампы D, а в перенапряженном режиме – благодаря возврату электронов на сетку лампы
Глубина модуляции М может достигать 90-95 %
Notes: 8

## Slide 9: Балансный амплитудный модулятор
9
В спектре АМ-сигнала несущая не содержит полезную информацию (слайд №5)
Убрать ее!
Сэкономили, но какой ценой?
Notes: 9

## Slide 10: МОДУЛИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ (угловая модуляция)
10
ЧМ
ФМ
Угловая модуляция =
При m>1 требуемая полоса пропускания
Notes: 10

## Slide 11: Частотные модуляторы. Метод реактивной лампы
11
Лампа ведет себя как конденсатор, емкость которого определяется мгновенным значением модулирующего напряжения.
Если в схеме элементы R и С поменять местами, - то как катущка с переменной индуктивностью.
Cэ
Notes: 11

## Slide 12: Частотные модуляторы. Метод управляемых p-n-перехода и катушки индуктивности
12
Лампа ведет себя как конденсатор, емкость которого определяется мгновенным значением модулирующего напряжения.
Если в схеме элементы R и С поменять местами, - то как катущка с переменной индуктивностью.
Notes: 12

## Slide 13
13
Раздел: УСТОЙЧИВОСТЬ РАБОТЫ УМВЧ
Влияние обратной связи
Критерий устойчивости Найквиста
Параметрическая чувствительность систем с ОС
Коэффициент передачи петли ОС для каскадоы ОЭ, ОБ
Виды и причины неустойчивостей
Подавление паразитных ОС

## Slide 14: Влияние обратной связи на передаточную функцию систеемы

## Slide 15
15
Рис.
Критерий устойчивости Найквиста
Notes: 15

## Slide 16
16
Параметрическая чувствительность систем с обратной связью
Notes: 16

## Slide 17
17
Рис. 18
Первичные параметры линии передачи:
погонная индуктивность L [Гн/м] и погонная емкость C [Ф/м].
Коэффициент передачи петли ОС каскада с общим эмиттером (катодом)
Notes: 17

## Slide 18
18
Коэффициент передачи петли ОС каскада с общей базой (сеткой)
Notes: 18

## Slide 19: Подавление паразитных обратных связей в усилительном каскаде
19
Notes: 19

## Slide 20
20
20
Раздел: СЛОЖЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Параллельное включение АЭ
Последовательное (двухтактное) включение АЭ
Мостовое включение АЭ
Notes: 20

## Slide 21: Параллельное включение активных элементов
21
Notes: 21

## Slide 22: Последовательное (двухтактное) включение активных элементов
22
Notes: 22

## Slide 23: Мостовое включение эактивных элементов
23
Notes: 23

## Slide 24
24
24
Раздел: ШИРОКОПОЛОСНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
Усилители с полосой менее октавы
Транзисторные усилители на трансформаторах с ферритом
Усилители с ТЛП
Notes: 24

## Slide 25: Режим и эквивалентная схема СВЧ транзистора
Рис.

## Slide 26: Усилители мощности на СВЧ транзисторах: каскад ОЭ
26
Рис.
Notes: 26

## Slide 27: Усилители мощности на СВЧ транзисторах: каскад ОБ
27
Рис.
Notes: 27

## Slide 28
28
28
Раздел: АВТОГЕНЕРАТОРЫ
Требования к автогенераторам
Уравнение генератора
Схемы одноконтурных генераторов
Стационарные режимы одноконтурных генераторов
Автогенераторы с автоматическим смещением
Нестабильность частоты автогенераторов
Notes: 28

## Slide 29: Требования к автогенераторам
29
Notes: 29

## Slide 30: Уравнение генератора
30
Рис.
Notes: 30

## Slide 31: Схемы одноконтурных генераторов
31
Notes: 31

## Slide 32: Стационарные режимы: генератор с внешним смещением
32
Рис. 27.
Notes: 32

## Slide 33: Стационарные режимы: генератор с автоматическим смещением
33
Рис. 27.
Notes: 33

## Slide 34: Нестабильность частоты автоколебаний
34
Notes: 34

## Slide 35: Влияние изменений элементов цепи на частоту генерации
35
Notes: 35

## Slide 36: Дестабилизирующие факторы
36
Notes: 36

## Slide 37: Кварцевая стабилизация частоты
37
Notes: 37